ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  " МИСОМ  ОП "

АГРЕГАТ  ШТУКАТУРНЫЙ

CО – 362

Каталог узлов и деталей

г.  Минск

ВВЕДЕНИЕ

Каталог содержит номенклатуру основных сборочных единиц и деталей агрегата штукатурного  СО-362.

Основные сборочные единицы с входящими в них деталями изображены на отдельных рисунках.

Для облегчения нахождения детали или сборочной единицы, когда известно только ее обозначение, каталог снабжен разделом «Алфавитный указатель», в котором для всех деталей и сборочных единиц указаны номера рисунков, на которых они изображены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Агрегат штукатурный СО-362 предназначен для просеивания, подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность водных штукатурных, кладочных, малярных составов, огнезащитных составов, растворов для наливных полов и других аналогичных составов с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракций до 6 мм и подвижностью не менее 7 см, которая определяется по ГОСТ 5802 – 78.

Агрегат штукатурный используется на объектах промышленного, гражданского и жилищного строительства.

Питание агрегата осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц с глухо-заземленной нейтралью через устройство защитного отключения с соблюдением требований ПУЭ.

Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

Эксплуатация агрегата под дождем  ЗАПРЕЩЕНА!

- 1 -

Перечень сборочных единиц агрегата штукатурного СО-362

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.00.00.000 | Агрегат штукатурный | - | 1 |
| СО-362.01.00.000 | Бункер | 1 |  |
| СО-362.02.00.000 | Насос 2L6 (Германия) | 2 |  |
| СО-362.03.00.000 - 01 | Редуктор | 3 |  |
| СО-362.04.00.000 | Кожух | 4 |  |
| СО-362.05.00.000 | Привод | 5 |  |
| СО-362.06.00.000 | Электрооборудование | 6 |  |
| СО-362.10.00.000 | Вибросито | 7 |  |
| СО-362.11.00.000 | Нога | 8 |  |
| СО-362.12.00.000 | Блок манометра | 9 |  |
| СО-362.14.00.000 | Наконечник | 10 |  |

Рисунок 1

- 2 -

Бункер СО-362.01.00.000

Рисунок 2

Перечень сборочных единиц и деталей насоса

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.02.00.000 | Насос | - | 3 |
| СО-362.02.01.000 | Обойма насоса 2L6 | 1 |  |
| СО-362.02.00.001 | Винт | 2 |  |
| СО-362.02.00.002 | Переходник | 3 |  |

Рисунок 3

- 3 -

Перечень основных деталей редуктора

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.03.00.000 - 01 | Редуктор | - | 4 |
| СО-362.03.01.000 | Корпус | 1 |  |
| СО-362.03.00.003 | Вал | 3 |  |
| СО-362.03.00.004 | Вал | 4 |  |
| СО-362.03.00.006 | Вал-шестерня (m=2,5; z=21) | 6 |  |
| СО-362.03.00.007 | Колесо зубчатое (m=2,5; z=74) | 7 |  |
| СО-362.03.00.008 | Вал-шестерня (m=2,5; z=27) | 8 |  |
| СО-362.03.00.009 | Колесо зубчатое (m=2,5; z=76) | 9 |  |
| СО-150М.03.00.019 | Звено | 10 |  |
| СО-150М.03.00.024 | Уплотнение | 11 |  |
|  | Подшипник 46208 ГОСТ 831 - 75 | 12 |  |
|  | Подшипник 46210 ГОСТ 831 - 75 | 13 |  |
|  | Шарик 14 – 10 ГОСТ 3722 - 81 | 14 |  |

Рисунок 4

- 4 -

Кожух СО-362.04.00.000

Рисунок 5

Перечень основных деталей привода

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.05.00.000 | Привод | - | 6 |
| СО-362.05.00.001 | Шкив | 1 |  |
|  | Двигатель АИР 112 М4 У3 220/380 В, 50 Гц, 19,8/11,5 А, IМ1081 ГОСТ МЭК 60034 – 1 - 2007 | 2 |  |

Рисунок 6

- 5 -

Перечень основных узлов и комплектующих, входящих в пульт

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.06.01.100 | Пульт | - | 7 |
| СО-362.06.01.110 | Корпус | 1 |  |
| СО-362.06.01.112 | Крышка | 2 |  |
|  | Вилка стационарная 525, 3Р + РЕ + N, 32 А, 380-415 В | 3 |  |
|  | Розетка переносная 225, 3Р + РЕ + N, 32 А, 380 – 415 В | 4 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 3Р – D32, 415 В | - |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 2Р – С10, 415 В | - |  |
|  | Контактор КМ – 1210 – 380, 12А | - |  |
|  | Кнопка ХВ2-ВА31, 10 А, 240 В | 5 |  |
|  | Кнопка ХВ2-ВА42, 10 А, 240 В | 6 |  |
|  | Реле электротепловое токовое РТ – 1304, (9…13) А | - |  |
|  | Реле электротепловое токовое РТ – 1304, (0,4…0,63) А | - |  |
|  | Приставка ПКЛ – 11 16 А, 660 В, 50 / 60 Гц | - |  |
|  | Розетка стационарная 113, 1Р + РЕ + N, 16 А, 380-415 В | 7 |  |
|  | Розетка стационарная 115, 3Р + РЕ + N, 16 А, 380-415 В | 8 |  |
|  | Розетка переносная 214, 3Р + РЕ, 16 А, 380-415 В | - |  |
|  | Вилка переносная 014, 3Р + РЕ, 16 А, 380-415 В | - |  |

Рисунок 7

- 6 -

Шнек СО-362.08.00.000 - 01

Рисунок 8

Перечень основных деталей вибросита

| Обозначение | Наименование | Позиция | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-362.10.00.000 | Вибросито | - | 9 |
| СО-362.10.01.000 | Опора | 1 |  |
| СО-362.10.02.000 | Рама верхняя | 2 |  |
|  | Вибратор ЭВ - 320 У2 380 В, 50 Гц, 0,2 кВт, 3000 об/мин, IP54, 0,5 кН, S1 | 3 |  |

Вибросито СО-362.10.00.000

Рисунок 9

- 7 -

Нога СО-362.11.00.000

Рисунок 10

Блок манометра СО-362.12.00.000

Рисунок 11

Наконечник СО-362.14.00.000

Рисунок 11

- 8 -

Алфавитный указатель

| Обозначение | Код продукции | Наименование сборочной единицы, детали | Номер рисунка/ позиции | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО-362.00.00.000 |  | Агрегат штукатурный | 1 | - |
| СО-362.12.00.000 |  | Блок манометра | 1/9 11 | 1 |
| СО-362.01.00.000 |  | Бункер | 1/1 2 | 1 |
| СО-362.03.00.003 |  | Вал | 4/3 | 1 |
| СО-362.03.00.004 |  | Вал | 4/4 | 1 |
| СО-362.03.00.006 |  | Вал - шестерня | 4/6 | 1 |
| СО-362.03.00.008 |  | Вал - шестерня | 4/8 | 1 |
|  |  | Вибратор ЭВ – 320 У2, 380 В, 50 Гц, 0,2 кВт, 3000 об/мин, IP54, 0,5 кН, S1 | 9/3 | 1 |
| СО-362.10.00.000 |  | Вибросито | 1/7 9 | 1 |
|  |  | Вилка переносная 014, 3Р + РЕ, 16 А, 380 - 415 В | - | 1 |
|  |  | Вилка стационарная 525 , 3Р + РЕ + N, 32 А, 380 - 415 В | 7/3 | 1 |
| СО-362.02.00.001 |  | Винт | 3/2 | 1 |
|  |  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 2Р – С10, 415 В | - | 1 |
|  |  | Выключатель автоматический ВА 47 – 29 – 3Р – D32, 415 В | - | 1 |
|  |  | Двигатель АИР112 М4 У3 220/380В, 50 Гц, 19,8/11,5 А IМ1081 | 6/2 | 1 |
| СО-150М.03.00.019 |  | Звено | 4/10 | 1 |
|  |  | Кнопка ХВ2-ВА31, 10А, 240 В | 7/5 | 3 |
|  |  | Кнопка ХВ2-ВА42, 10А, 240 В | 7/6 | 2 |
| СО-362.04.00.000 |  | Кожух | 1/4 5 | 1 |
| СО-362.03.00.007 |  | Колесо зубчатое | 4/7 | 1 |
| СО-362.03.00.009 |  | Колесо зубчатое | 4/9 | 1 |
|  |  | Контактор КМ – 1210 – 380, 12 А | - | 3 |
| СО-362.03.01.000 |  | Корпус | 4/1 | 2 |
| СО-362.06.01.110 |  | Корпус | 7/1 | 1 |
| СО-362.06.01.112 |  | Крышка | 7/2 | 1 |

| Обозначение | Код продукции | Наименование сборочной единицы, детали | Номер рисунка/ позиции | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО-362.14.00.000 |  | Наконечник | 1/10 11 | 1 |
| СО-362.02.00.000 |  | Насос 2L6 | 1/2 3 | 1 |
| СО-362.11.00.000 |  | Нога | 1/8 10 | 1 |
| СО-362.02.01.000 |  | Обойма насоса 2L6 | 3/1 | 1 |
| СО-362.10.01.000 |  | Опора | 9/1 | 2 |
| СО-362.02.00.002 |  | Переходник | 3/3 | 1 |
|  |  | Подшипник 46208 ГОСТ 831 - 75 | 4/12 | 4 |
|  |  | Подшипник 46210 ГОСТ 831 - 75 | 4/13 | 2 |
| СО-362.05.00.000 |  | Привод | 1/5 6 | 1 |
|  |  | Приставка ПКЛ – 11 16 А, 660 В, 50/60 Гц | - | 2 |
| СО-362.06.01.100 |  | Пульт | 7 | 1 |
| СО-362.10.02.000 |  | Рама верхняя | 9/2 | 1 |
| СО-362.03.00.000 - 01 |  | Редуктор | 1/3 4 | 1 |
|  |  | Реле электротепловое токовое РТ – 1304, (9…13) А | - | 2 |
|  |  | Реле электротепловое токовое РТ – 1304, (0,4…0,63) А | - | 1 |
|  |  | Розетка переносная 225, 3Р + РЕ + N, 32 А, 380-415 В | 7/4 | 1 |
|  |  | Розетка переносная 214, 3Р + РЕ, 16 А, 380-415 В | - | 1 |
|  |  | Розетка стационарная 113, 1Р + РЕ + N, 16 А, 380-415 В | 7/7 | 1 |
|  |  | Розетка стационарная 115, 3Р + РЕ + N, 16 А, 380-415 В | 7/8 | 1 |
| СО-150М.03.00.024 |  | Уплотнение | 4/11 | 2 |
|  |  | Шарик 14 – 10 ГОСТ 3722 - 81 | 4/14 | 3 |
| СО-362.05.00.001 |  | Шкив | 5/1 | 1 |
| СО-362.08.00.000 - 01 |  | Шнек | 8 | 1 |
| СО-362.06.00.000 |  | Электрооборудование | 1/6 | 1 |

# Text boxes

7

6

10

5

4

8

9

2

1

3

1

3

2

4

11

10

1

13

12

9

7

3

6

8

14

2

1

1

2

8

4

3

5

6

7

2

1

3