ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

" МИСОМ  ОП "

Агрегат штукатурный

СО – 362

г.  Минск

Агрегат штукатурный

СО – 362

Паспорт

СО – 362.00.00.000 ПС

- 1 -

Паспорт является документом, содержащим техническое описание изделия, указания по его эксплуатации, технические данные, гарантии изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном документе.

1  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия  - Агрегат штукатурный СО-362

Наименование изготовителя - ОАО «МИСОМ ОП» 220089, г.Минск,

ул. Железнодорожная,  27,  корп. 1

Е-mail: misom @ mail.ru     www.misom.by

тел/факс 226-31-60;  226-30-94;  222-06-64

Номер технических условий  - ТУ ВY 100260116.118 - 2018

Заводской номер  -

Дата выпуска  -

2  НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

2.1 Агрегат штукатурный СО-362 (далее агрегат) предназначен для просеивания, подачи и нанесения на обрабатываемые поверхности водных штукатурных, кладочных, малярных составов, огнезащитных составов, растворов для наливных полов и других аналогичных составов с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракцией до 6 мм и подвижностью не менее 7см по ГОСТ 5802.

Агрегат используется на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства.

2.2 Питание агрегата в точке подключения осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением (380 ± 10%) В и частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью через устройство защитного отключения с соблюдением требований ПУЭ.

2.3 Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по
ГОСТ 15150 – 69, при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40(С).

Эксплуатация агрегата под дождем  З А П Р Е Щ Е Н А  !

2.4 Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

- 2 -

3  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные агрегата приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Производительность*, м³/ч, не более: на меньших оборотах винта на средних оборотах винта на высоких оборотах винта | 1,2 1,8 3,0 |
| Давление подачи, МПа (кгс/см²) | 3 (30) |
| Частота вращения винта насоса, об/мин , не менее | 100, 200, 325 |
| Тип винтовой пары | 2L6 |
| Установленная мощность, кВт: насос вибросито | 5,5 0,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более : - длина - ширина - высота | 2100 860 1100 |
| Масса, кг, не более | 260 |

* в зависимости от используемых материалов

3.2 Характеристика зубчатых передач приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Модуль, мм | Число зубьев | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО-362.03.00.006 | Вал-шестерня | 2,5 | 21 | Сталь 40Х |
| СО-362.03.00.007 | Колесо зубчатое | 2,5 | 74 | Сталь 40Х |
| СО-362.03.00.008 | Шестерня | 2,5 | 27 | Сталь 40Х |
| СО-362.03.00.009 | Колесо зубчатое | 2,5 | 76 | Сталь 40Х |

3.3 Характеристика подшипников качения и шариков приведена в

таблице 3.

Таблица 3

| Номер подшипника | Обозначение документа на поставку | Основные размеры, мм | Коли-чество на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46208 | ГОСТ 831-75 | (40 / (80 / В18 | 4 |  |
| 46210 | ГОСТ 831-75 | (50 / (90 / В20 | 2 |  |
| Шарик 14-10 | ГОСТ 3722-81 | (14 | 3 |  |

- 3 -

3.4 Характеристика ремня приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение документа на поставку | Количество на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремень А – 1120 IV | ГОСТ 1284.1-89 | 2 |  |

3.5 Характеристика стандартных резиновых уплотнений приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение документа на поставку | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Манжета 1.1-40х60-3 | ГОСТ 8752-79 | 1 | в редукторе |
| Манжета 1.1-48х70-3 | ГОСТ 8752-79 | 2 | в редукторе |

3.6  Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведения о содержании драгоценных металлов представлены в таблице 6

Таблица 6

| Наименование и обозначение | Кол. в изделии, шт. | Драгоценный металл |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | масса, г |
| ВА 47 - 29 – 2Р – С10 | 1 | серебро | 0,15 |
| Реле электротепловое токовое РТЛ-1316 10А; (9..14)А | 2 | серебро | 0,4318 |
| ИТОГО: | серебро | 1,0136 |

- 4 –

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки агрегата приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СО-362 | Агрегат штукатурный СО-362 в том числе: | 1 |
| СО-362 ПС | Агрегат штукатурный СО-362. Паспорт | 1 |
| - | Вибратор ЭВ-320 У2 . Паспорт | 1 |
|  | Комплект запасных частей |  |
| СО-150М.03.00.019 | Звено | 2 |
| СО-150М.03.00.024 | Уплотнение | 4 |

5  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1 Агрегат состоит из растворонасоса и вибросита, установленного на бункере растворонасоса.

Вибросито в соответствии с рисунком 1,  состоит из рамки с сеткой 1, вибратора 2, амортизаторов 3 .

5.2 Растворонасос состоит из сварного бункера 5, установленного на колесах, винтового насоса 6, привода 7, электрооборудования 8.

Винтовой насос 6 состоит из резино-металлической обоймы, внутри которой вращается стальной винт. Снаружи обойма обжимается стальным хомутом.

Привод 7 представляет собой односкоростной электродвигатель, трехскоростную клиноременную передачу, редуктор и шнек.

К выходному ниппелю машины ( Dу = 35 мм ) посредством быстросъемного соединения подсоединяется растворопровод ( Dу = 35 мм ) с удочкой (в комплект поставки машины не входят).

5.3  Принцип работы заключается в следующем. Раствор подается на сетку вибросита, просеивается и попадает в бункер растворонасоса, затем шнеком подается во всасывающую полость винтового насоса 6  и далее винтовым насосом по рукаву к месту производства работ.

Регулирование давления, развиваемого насосом, производится изменением усилия обжатия хомутом гильзы насоса. Снятие давления в растворопроводе производится реверсированием двигателя.

- 5 –

Рисунок 1. Общий вид агрегата

1 – рамка с сеткой;  2 – вибратор; 3 - амортизаторы;
5- бункер; 6- винтовой насос; 7- привод; 8- электорооборудование

- 6 -

Рисунок 2

- 7 –

5.4  Характеристика электрооборудования приведена в таблице 8, а схема электрическая принципиальная - на рисунке 2.

Таблица 8

| Обозна-чение по схеме | Наименование электрооборудования и краткая техническая характеристика | Обозначение документа на поставку | Кол | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ1, КМ2, КМ3 | Контактор КМ-121012А; 380В | IЕС 60947 – 4 - 1 | 3 | SHCET |
| KT1, KT2 | Реле электротепловое токовое РТЛ-1316 10А; (9..14)А | IEC 60847-4-1 | 2 | ETAL |
| KT3 | Реле электротепловое токовое РТ-1304 0.4А; (0.4..0.63)А | IEC 60847-4-1 | 1 | SHCET |
| М1 | Двигатель АИР 112 М4 У3 380В, 50Гц, IM 1081, IP 54 | ГОСТ МЭК 60034 - 1 - 2007 | 1 | N=5,5 kВт, 1430 об/мин. |
| M2 | Вибратор ЭВ-320 У2 380 В; 50 Гц; | ТУ 3343-006-00239942 - 2001 | 1 | 0,2 кВт |
| Q1 | Выключатель автоматический ВА 47-29-2Р 10А; тип C 415В, 50Гц | IEC 60898-2-2011 | 1 | SHCET |
| S1; S2;S5 | Кнопка XB2-BA31, 10(4)А 400В | IECN 60947 – 5 - 1 | 3 | 400В, 10А зеленая |
| S3;S4 | Кнопка XB2-BA42, 10(4)А 400В | IECN 60947 – 5 - 1 | 2 | 400В, 10А красная |
| Х1 | Вилка 525, 3P+PE+N, 32А, 380-415В | IEC 60309-2 | 1 | SHCET |
| Х2 | Розетка 225, 3P+PE+N, 32А, 380-415В | IEC 60309-2 | 1 | SHCET |
| Х3 | Розетка 113, 1P+PE+N, 16А, 380-415В | IEC 60309-2 | 1 | SHCET |
| Х4 | Розетка 115, 3P+PE+N, 16А, 380-415В | IEC 60309-2 | 1 | SHCET |

Агрегат включается в сеть при помощи розетки X2.

Схема электрооборудования агрегата штукатурного позволяет с помощью кнопок S1, S2 изменять направление вращения рабочего винта агрегата на противоположное для сброса давления в растворопроводе.

Включение электродвигателя М1 агрегата осуществляется с помощью кнопок S1, S2, отключается при помощи кнопки S3.

Применение в электрической схеме контактора КМ1 и КМ2 исключает возможность самопроизвольного пуска двигателя М1 при внезапной подаче напряжения, также двигатель защищен от токовых перегрузок при помощи реле KT1 и KT2.

Для подключения внешних агрегатов электрооборудование имеет две выносные розетки Х3 на 220В иХ4 на 380В.

- 8 –

Двигатель М2 вибросита включается и отключается при помощи кнопок S5 и S4 соответственно. Контактор КМ3 исключает возможность самопроизвольного пуска двигателя М2 при внезапной подаче напряжения, также двигатель защищен от токовых перегрузок при помощи реле KT3.

5.5 Подготовка агрегата к работе и порядок работы

5.5.1 Перед началом работы и во время работы необходимо выполнять требования раздела 6 настоящего паспорта.

5.5.2 На агрегате, бывшем в эксплуатации, но затем длительное время простоявшем на складе, необходимо проверить исправность деталей крепления, надежность затяжки всех резьбовых соединений.

5.5.3 Токоподводящий провод от источника питания до агрегата должен быть проложен без натяжения и скручивания.

Токоподводящий провод должен быть сечением не менее 1,5 мм².

5.5.4 Приступая к работе, проверьте соответствие напряжения питающей сети рабочему напряжению электродвигателя.

5.5.5 При необходимости отрегулируйте натяжение клиновых ремней. Величина оттяжки – до 4 мм при усилии 25Н.

5.5.6 Установите агрегат в месте производства работ. Присоедините рукава с удочкой, а затем воздушный шланг от компрессора к удочке. Заземлите агрегат и подключите его к сети.

Во избежание порчи винта и обоймы насоса запрещается пуск агрегата без жидкости.

5.5.7 Залейте в бункер агрегата 20 л воды и произведите в течение 1 мин пробный пуск, закольцевав напорный рукав в тот же бункер. Направление вращения шнека должно быть по часовой стрелке со стороны двигателя.

При этом проверяется водонепроницаемость соединений.

После проверки вода из агрегата удаляется.

5.5.8 Запустите агрегат в рабочий режим.

5.5.9  По окончании работы агрегат должен быть вымыт и отключен от сети.

6  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 В целях обеспечения безопасности при подключении агрегата к электросети и его обслуживании необходимо соблюдать "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования настоящего паспорта.

В Н И М А Н И Е  !

Работать с агрегатом разрешается только в диэлектрических перчатках и галошах и при надежном защитном заземлении машины. Подключать машину к питающей сети при помощи штепсельного соединения, имеющего защитный заземляющий контакт.

6.2 К работе с агрегатом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящий паспорт, обученные работать с агрегатом, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй, не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РБ.

- 9 -

6.3 Подключение агрегата и все виды ремонта электрооборудования должен производить персонал с группой по электробезопасности не ниже третьей.

Подключить агрегат к питающей сети разрешается только при помощи разъема, имеющего защитный заземляющий контакт.

6.4 Перед началом работы проверьте :

- целостность цепи зануления агрегата;

- отсутствие замыканий на корпус;

- целостность оболочки питающего кабеля;

- правильность подключения нулевого защитного провода питающего кабеля к нулю питающего пункта;

- затяжку резьбовых соединений.

6.5 При перерывах в работе, производстве ремонта, прекращении подачи электроэнергии агрегат следует отключать от сети, для чего нажмите кнопки S3 и S4, а затем рассоедините кабельное соединение.

6.6 Во время работы с агрегатом необходимо:

- не допускать скручивания, натяжения, крутых изгибов кабеля;

- не допускать попадания пыли и влаги в кабельные соединения и в другие части электрооборудования изделия.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

- производить работу на открытых площадках во время выпадения атмосферных осадков;

- устранять неисправности во время работы растворонасоса;

- перемещать агрегат, подключенный к питающей сети;

- включать и отключать вилку питающего кабеля под нагрузкой;

- находиться посторонним людям в зоне работы агрегата.

6.7 Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Кате- гория работ | Уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами , Гц | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| V | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

6.8 При эксплуатации агрегата должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий" ППБ РБ 1.01-94.

6.8.1 Агрегат не предназначен для работы в пожароопасных и взрывоопасных  зонах по ПУЭ.

6.8.2 В помещениях, где производится работа ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить легковоспламеняющиеся жидкости, вещества и газовые баллоны.

6.8.3 Оператор ОБЯЗАН знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим при производстве работ.

- 10 -

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для обеспечения надежной работы агрегата проводятся следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);

- техническое обслуживание после каждых 100 ч работы (ТО);

- проверка сопротивления изоляции (должно быть не менее 10 МОм);

- текущий ремонт после 900 ч работы агрегата (ТР).

При ЕО необходимо производить осмотр агрегата с проверкой затяжки всех резьбовых соединений.

При проведении ТО необходимо выполнить работы по ЕО, а также очистить агрегат от грязи. Разобрать, прочистить и смазать все соединения.

Текущий ремонт заключается в выполнении работ по ТО, а также по неполной разборке и сборке агрегата в устранении обнаруженных неисправностей.

7.2 При выходе из строя элементов электрооборудования потребитель должен производить замену в соответствии с таблицей 8. Допускается замена вышедшего из строя элемента электрооборудования на аналогичный по характеристикам элемент.

ВНИМАНИЕ !

Если агрегат попал под дождь или хранился в сыром помещении (что является грубейшим нарушением правил эксплуатации) перед включением необходимо измерить сопротивление изоляции обмоток двигателей. Двигатель, имеющий сопротивление изоляции обмоток менее 10 МОм, нужно просушить наружным обогревом при помощи ламп. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло 10 МОм, а затем в течение 2-3 ч не изменяется в сторону уменьшения.

8  ПРИЕМКА, КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА

8.1 Свидетельство о приемке

| Агрегат штукатурный | СО-362 обозначение | заводской номер |
| --- | --- | --- |
| изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. |
| МП | личная подпись должностного лица, ответственного за приемку | расшифровка подписи |
| год, месяц, число |  |

8.2 Агрегат штукатурный СО-362-подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

8.3 Агрегат штукатурный СО-362-поставляется без упаковки.

- 11 -

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,  ХРАНЕНИЕ  И  УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Транспортирование агрегата должно производится любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на этих видах транспорта.

9.2 Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или другие действия, которые могут причинить повреждения элементам конструкции.

9.3 Условия хранения 4, условия транспортирования – по условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170-78.

9.4 Материалы, из которых изготовлен агрегат, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

10  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок эксплуатации агрегата -  6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты изготовления.

В течение этого периода изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы агрегата.

10.2 Нормативный срок службы - 4 года.

10.3 Гарантия не распространяется на изделия:

-  имеющие внешние механические или термические повреждения;

- со  вскрытой и подвергавшейся  ремонту  вне  сервисной  мастерской механической или электрической частью;

-  хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушениями правил хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в паспорте на агрегат;

- при повреждении или отсутствии маркировочной таблички.

На изнашиваемые винт и обойму насоса гарантийный срок не распространяется.

10.4 Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

Адреса предприятий по гарантийному ремонту строительно-отделочных машин:

Республика Беларусь,	220014, г. Минск, ул. Минина, 14

тел/факс 222 - 06 - 64

ООО  " Группа РВК ",     Российская федерация,

143930 Московская обл., г. Балашиха, микр. Никольско-Архангельское,  Вишняковское шоссе, д. 109

тел.:  (495) - 763 - 54 – 84;   (916) - 366 – 45 – 08;

(985) – 771 – 52 – 56;   (916) – 400 – 20 – 90;   (925) – 585 – 42 – 95

е - mail: 7635484@mail.ru  9729961@mail.ru   5854295@mail.ru

www.zpchasti.ru (запчасти и комплектующие)

- 12 -

|  |  | ТАЛОН No 1 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 1 на гарантийный ремонт растворонасоса винтового СО-150М-02 Изъят Механик /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт агрегат штукатурный СО-362, изготовленного _________________ /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата ________________ /личная подпись/ |

- 13 -

- 14 -

|  |  | ТАЛОН No 2 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 2 на гарантийный ремонт растворонасоса винтового СО-150М-02 Изъят Механик /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт агрегат штукатурный СО-362, изготовленного _________________ /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата ________________ /личная подпись/ |

- 15 –

# Text boxes

1

2

3

8

7

5

6