ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МИСОМ ОП»

КАНТОВАТЕЛЬ МЕШКОВ

СО–372

КАНТОВАТЕЛЬ МЕШКОВ

## СО – 372

Паспорт

СО – 372.00.000 ПС

-1-

Паспорт является объединенным документом, содержащим техническое описание изделия, указания по эксплуатации, технические данные, гарантии изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном документе.

1  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ   ОБ  ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия  -  КАНТОВАТЕЛЬ МЕШКОВ СО-372

# Наименование и адрес изготовителя -ОАО «МИСОМ ОП»

# Республика Беларусь  220089  г. Минск,

# ул. Железнодорожная , 27, к.1

E-mail:misom@mail.ru;www.misom.by

тел/факс 362 10 94, 278 43 60

тел/факс отдела сбыта  374-06-64

Номер технических условий  - ТУ BY 100260116.131-2022

- НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

2.1 Кантователь мешков СО-372 (далее кантователь) предназначен для облегчения процесса опорожнения мешков на предприятиях хлебопекарной, кондитерской промышленности, а также на других производствах, где требуется механизация ручного труда.

Кантователь может изготавливаться трех исполнений: 1 - из обычной стали - СО-372; 2 -  из нержавеющей стали - СО-372-Н; 3 - из нержавеющей стали и с нержавеющим лотком СО-372-ЛН.

Кантователь не предназначена для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

2.2 Питание кантователя осуществляется от сети трехфазного переменного тока частотой (50 ( 1,0) Гц и напряжением (380) В с глухо-заземленной нейтралью.

2.3 Кантователь предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых производственных помещениях. Климатическое исполнение и категория размещения ТС - УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в нормальных условиях: при температуре окружающего воздуха в пределах от плюс 10 до плюс 45°С и верхнем значении относительной влажности до 92% при температуре плюс 25°С.2.4 Кинематическая схема машины представлена на рисунке 2.

-2-

3  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1  Основные технические характеристики машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг, не менее Наибольший угол наклона лотка (к горизонтали), град Высота воронки для загрузки, мм (при угле лотка 45° к горизонтали) Высота воронки для загрузки, мм (при угле лотка 0° к горизонтали) Время подъема груза, сек Время возвращения в исходное положение, сек Электродвигатель, тип Исполнение Мощность, кВт Частота вращения вала, об/мин Напряжение, В Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота Масса, кг, не более | 60 45 940 1050 7 7 АИР 63L4 У3 ГОСТ 28330-89 IM 3081 0,55 1410 380 900 595 10600 70 |

3.5  Характеристика электрооборудования приведена в таблице 2, а схема электрическая принципиальная – на рисунке 1.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КМ1, КМ3 | Контактор КМИ-1210 IEC 60947 -4 -1 | 2 | 12 А, 220 В, 50 Гц, АС3,1НО, 1НЗ |
| М | Двигатель АИР71А4 У3 IEC 60034 -1 -2014 | 1 | 0,55 кВт, 380В, 50Гц, 1360об/мин, исп.IМ3641 |
| S1 | Кнопка XB2-BА42 9325 EN/IEC 60947-5-1 | 1 | 10А, 380 В, 50 Гц, красная |
| S2, S3 | Кнопка XB2-BА31 9325 EN/IEC 60947-5-1 | 2 | 10А, 380 В, 50 Гц, зеленая |
| Х1 | Розетка переносная 215 3Р+РЕ+N IEC 60309-2 | 1 | 380-415 В , 16 А |
| Х2 | Вилка стационарная 515 3Р+РЕ+N IEC 60309-2 | 1 | 380-415 В , 16 А |
| ВБИ1, ВБИ2 | Датчик индуктивный ВБ2.12М.70.4.8.2.К | 2 |  |
| КТ1, КТ2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5А | 2 |  |
| ПКЛ1, ПКЛ2 | Приставка ПКЛ-11 16А, 660В, 50/60 Гц ЕС 000041 | 2 |  |
| SA1 | Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10А «Откл-Вкл» | 1 |  |
| ЗНИ 1, ЗНИ 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5PEN 2,5мм2 (JXB-земля) | 3 |  |

-3-

3.6  Сведения о содержании драгоценных материалов:

Сведения о содержании драгоценных металлов предоставлены в таблице 3

Таблица 3

| Наименование и обозначение | Количество в изделии, шт. | Драгоценный металл |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | масса, г |
| Контактор КМИ-1210 12 А, 220 В | 2 | серебро | 1,6 |
| Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10А «Откл-Вкл» | 1 | серебро | 2,671 |
| ИТОГО: | серебро | 4,271 |

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице4.

Таблица 4

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| СО-372 | Кантователь мешков СО-372 | 1 |
| СО-372.00.000 ПС | Кантователь мешков СО-372 Паспорт | 1 |
|  | Инструкция по эксплуатации мотор-редуктора | 1 |

# СТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1 Кантователь, в соответствии с рисунком 1 состоит из рамы 1, привода 2, лотка 4 и пульта управления 6.

  - .Рама 1 представляет собой сварную конструкцию из профильной трубы. В нижней части рамы имеются отверстия для крепления машины к фундаменту. Также можно эксплуатировать машину без крепления к фундаменту. Приводом поворота лотка является двухступенчатый мотор-редуктор 2, к которому крепится вал с фланцами 3. Привод крепится на раме.

  - Лоток 4 устанавливается на вал с фланцами 3. На лотке закреплены две цепочки 5 с крючком для закрепления мешка. При необходимости цепочки можно снять.

  - Пульт управления 6 крепится на раме и предназначен для управления электродвигателем привода. На передней панели ПУ установлены кнопки «ПОДЪЁМ», «СТОП» и «ОПУСКАНИЕ». На боковой стенке установлен кулачковый выключатель питания. На раме также установлены два индуктивных датчика верхнего 7 и нижнего 8 конечного положения лотка, срабатывающие на шляпки болтов крепления лотка. Датчики имеют возможность регулироваться для установки необходимых углов наклона лотка в верхнем и нижнем положении. Датчики закрыты кожухом 9. Пластину 10 для крепления пульта управления на раме можно закрепить на противоположной стороне вместе с пультом.

  - Машина работает следующим образом:

  - Мешок с сыпучим материалом (предварительно освобожденный от прошивных нитей в верхней части) устанавливается на лотке и крючками зацепляется за края. При нажатии кнопки «ПОДЪЁМ», включается электродвигатель. Мотор-редуктор через вал передает вращающий момент лотку. При этом происходит поворот лотка на установленный угол и опорожнение мешка с сыпучим материалом.

  - При нажатии кнопки «ОПУСКАНИЕ» лоток возвращается в крайнее нижнее положение.

-4-

  - Остановка лотка в крайних положениях обеспечивается срабатыванием индуктивных датчиков при приближении к ним головок болтов лотка. Питание двигателя при этом отключается.  Описание работы схемы электрической принципиальной.

Переключатель SA1  в соответствии с рисунком 2 подключается к сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В с глухо-заземленной нейтралью через штепсельное соединение Х.

Перевести переключатель SA1 в положение «Вкл.»

При включении кнопки S2 катушка пускателя К становится на самопитание, при этом замыкаются контакты пускателя К в силовой цепи и напряжение подается на обмотки двигателя М.

При включении кнопки S1 двигатель М отключается от сети.

По окончании перевести переключатель SA1 в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

Рисунок 1 – Общий вид

-5-

Рисунок 2– Схема электрическая принципиальная машины СО-372

6  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К работе с машиной должны допускаться лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РБ.

-6-

6.2 Кантователь должен быть заземлена согласно требованиям ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 27487-87 и ПУЭ от имеющегося на корпусе машины болта заземления к внешнему контуру заземления цеха.

6.3 К работе на кантователе допускается обученный  и проинструктированный по технике безопасности персонал.

6.4.Зона обслуживания должна быть свободной от посторонних предметов, загромождение проходов не допускается.

6.5 Также не должно быть посторонних предметов и на самой машине; не допускать попадания в корпус посторонних предметов (болтов, гаек и т.п., деталей приводящих к авариям).

6.6 Работать на кантователе разрешается только при установленных защитных щитках и закрытых крышках.

6.7 Ремонт и наладка кантователя должна производиться только после отключения вводного выключателя с обязательным вывешиванием табличек «Не включать», «Ремонтные работы».

6.8.Остановите немедленно машину отключением вводного выключателя в следующих случаях:

- при появлении электрического напряжения на корпусе машины;

- при временном прекращении работы;

- при перерывах в подаче электроэнергии;

- при появлении повышенного стука, шума и вибрации;

- для наладки, устранения неисправностей, ремонта, очистки и смазки.

  - При проведении  работ, с целью обеспечения их безопасности, должны предусматриваться и выполняться соответствующие организационные и технические мероприятия согласно требованиям ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования.

  - Персонал, работающий на кантователе     ОБЯЗАН знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

  - Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот не превышают значений, указанных в таблице 5

Таблица 5

| Категория работ | Уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Эквивалент-ный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| V | 104 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

7  ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ   К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

  - При получении машины необходимо проверить комплектность согласно пункту 4настоящего паспорта.

  - Установите машину на фундамент и закрепите её анкерными болтами Ml2, отверстия для которых предусмотрены в нижней части рамы.

  - .Окрашенные поверхности вытереть сухой чистой ветошью.

  - Проверьте затяжку всех резьбовых соединений, при необходимости произведите затяжку.

  - Машину надёжно заземлите.

  - Подключите машину к сети переменного тока согласно электрической схеме (см.рис.1).Кратковременным нажатием кнопок «ПУСК-СТОП» проверьте направление вращения вала. Направление вращения вала должно быть таким, чтобы при нажатии кнопки «ПОДЪЁМ» лоток поднимался вверх.

-7

  - Проверьте работу индуктивных датчиков в следующей последовательности:

  - нажмите кнопку «ПОДЪЁМ», при этом лоток будет подниматься. При взаимодействии индуктивного датчика с головкой болта крепления лотка, лоток должен остановиться;

- если лоток не остановился при угле наклона относительно горизонта более 45°, то немедленно нажмите кнопку «СТОП» и произведите настройку индуктивного датчика верхнего конечного положения, так, чтобы индуктивный датчик находился на расстоянии 1-2 мм от шляпки болта и срабатывал при нужном угле наклона, но не более 45° к горизонту;

- нажмите кнопку «ОПУСКАНИЕ», при этом лоток будет опускаться. При приближении головки болта к индуктивному датчику нижнего положения, лоток должен остановиться;

- если лоток не остановился при касании лотком пола, то немедленно нажмите кнопку «СТОП» и произведите настройку индуктивного датчика нижнего положения аналогично предыдущему, так, чтобы лоток не касался пола;

- проверьте работу конечных положений ещё несколько раз.

8  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - Своевременное выполнение требований по техническому обслуживанию машины предотвращает преждевременный износ отдельных деталей, а в целом удлиняет срок службы машины, обеспечивая достаточную надежность и долговечность машины.

  - Техническое обслуживание должно осуществляться при отключении питания машины.

  - Во время эксплуатации машины следует производить:

- ежемесячный технический осмотр;

- технические осмотры не реже одного раза в 3 месяца; профилактический ремонт не реже одного раза в год;

смазку мотор-редуктора согласно информации, изложенной в паспорте на него.

  - Ежемесячный технический осмотр включает следующие проверки: состояние крепления привода;

- состояние болтовых и винтовых соединений.

Технический осмотр (не менее одного раза в три месяца) предусматривает ревизию электрооборудования и моторредуктора, согласно его паспорта.

  - Профилактический ремонт (не реже одного раза в год) включает разборку и чистку деталей, промывку и набивку смазкой подшипниковых узлов, замену изношенных деталей.

  - Техническое обслуживание комплектующих изделий (электродвигателя) следует производить в соответствии с их паспортом и эксплуатационной документацией.

  - Техническое обслуживание осуществляется цеховой бригадой слесарей.

8.8. Техническое обслуживание мотор редуктора в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.

-8-

9  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

9.1  Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 6

Таблица 6

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Отсутствует питание на входе. Отключилось тепловое реле. | Проверить наличие напряжения на входе. Выяснить причину перегрузки, включить тепловое реле. |
| Двигатель вращается, а лоток - нет | Поломка мотор-редуктора. | Заменить мотор-редуктор. |
| Не срабатывает | Зазор между индуктивным | Настроить зазор 1 -2 мм, |
| конечный | датчиком и шляпкой болта | затянуть гайки крепления |
| выключатель | более 2мм. | индуктивных датчиков. |
| Лоток не | Неисправен индуктивный | Определить неисправный |
| останавливается в нужном положении | датчик. | индуктивный датчик и заменить его. |

## 10  ПРИЕМКА,  КОНСЕРВАЦИЯ,  УПАКОВКА

10.1  Свидетельство о приемке

Кантователь мешков  			СО-372

наименование изделия		         обозначение		заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М П

личная подпись должностного			      расшифровка подписи

лица, ответственного за приемку

год, месяц, число

10.2 Кантователь мешков СО-372 подвергнут консервации согласно требованиям предусмотренным конструкторской документацией.

10.3 Кантователь мешков СО-372 поставляется без упаковки.

-9-

11  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Транспортирование машины должно производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на этих видах транспорта.

11.2 Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или другие действия, которые могут причинить повреждения элементами конструкции.

11.3 Условия хранения 4 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере), условия транспортирования – по условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по

ГОСТ 23170-78.

11.4  Материалы, из которых изготовлена машина, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

# 12  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок считается с даты изготовления машины.

В течение этого периода предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы машины строгальной.

  - Не входят в гарантийное обслуживание:

- неисправности, вызванные повреждениями, неправильным подключением, несоответствующим уходом или неправильным обслуживанием,

- повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, напр., молнией,

- недостатки, вызванные износом механических или электрических частей,

- замена частей, подверженных износу, которые возникли в результате неправильного обслуживания;

- повреждения, возникшие в результате ремонтных работ, проведенных ненадлежащим образом;

- повреждения, возникшие в результате использования машины для других, не названных в данной инструкции целях;

- повреждения, возникшие из-за удаления предохранительных устройств или выключателей, а также из-за других манипуляций;

- повреждения из-за ненадлежащей чистки;

- предохранители и их замена.

  - Работы по техническому обслуживанию, которые выпадают на гарантийный срок и для выполнения которых вызывается техник сервисной службы, не считаются гарантийными. Запасные части в течение гарантийного времени поставляются бесплатно только в том случае, если неисправные части посылаются назад на завод

12.4Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

Адреса  предприятий  по  гарантийному  ремонту  строительно-отделочных  машин:

Республика Беларусь,	220014, г. Минск, ул. Минина, 14

тел./факс 374-06-64

-10-

|  |  | ТАЛОН No 1 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 1 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |

|  |  | ТАЛОН No 2 |
| --- | --- | --- |
| Корешок талона No 2 На гарантийный ремонт Изъят Механик _____________ /дата/ /фамилия, личная подпись/ Линия отреза |  | на гарантийный ремонт изготовленной /дата изготовления/ Продано /наименование предприятия/ Дата продажи Штамп предприятия /личная подпись продавца/ Владелец /фамилия, инициалы, домашний адрес и личная подпись/ Выполненные работы по устранению неисправностей: Механик ремонтного предприятия /личная подпись/ Дата Владелец /личная подпись/ Начальник /наименование ремонтного предприятия/ Штамп Дата /личная подпись/ |

-11-